##### Версия Online KZ

##### РЕЖИМ «Касса»

1.    Включить ККМ.

2.	На индикаторе появляется ПРОВ далее  ОП _ _ _ _ _ _ _ нажать клавишу   ИТ

- На индикаторе О , режим Касса включен.

- На цифровой клавиатуре, набирается цена товара, нажимается клавиша ПИ, на цифровой клавиатуре ввести номер отдела (1) и нажать клавишу ПИ при окончательном расчете покупателя, нажать клавишу ИТ.

##### БЕЗНАЛ

1.  На цифровой клавиатуре, набирается сумму, нажимается клавиша ПИ, на цифровой клавиатуре ввести номер отдела (1) и нажать клавишу ПИ 2 раза - нажимается клавиша  00 при окончательном расчете покупателя, нажать клавишу ИТ.

8.	Аннулирование производится при незакрытом чеке:

для отмены последней регистрации, нажать клавишу АН  и нажать клавишу ИТ 2 раза

9.	Возврат товара производится при закрытом чеке:

нажать клавишу ВЗ  затем ввести сумму возврата, нажать клавишу ПИ, отдел ПИ производится печать чека возврата.

##### РЕЖИМ «ПОКАЗАНИЯ» ( Х -- отчет )

1.	Показания снимаются при проверках представителем налогового комитета, пересменах и для проверки соответствия проведенных сумм через ККМ, сумме наличных денег. Отчет не изменяет значения суммовых регистров ККМ (отчет без гашения ККМ).

2.	Нажимать клавишу РЕ до появления на индикаторе ОБ_ _ _ _ _ _ _, нажать ИТ,  на экране  ОБГ1 нажать клавишу ИТ.

##### ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ

1.	Закрытие смены производится после окончания рабочего дня, Ежедневно, если режим не был произведен, то по истечении календарных суток, аппарат блокируется, на индикаторе Е - НСГ, необходимо --- нажать клавишу С и провести режим Закрытие смены.

2.	Нажимать клавишу РЕ, до появления на индикаторе ОГ_ _ _ _ _ _ _, нажать клавишу ИТ  на экране ОСГ1 нажимаем клавишу ИТ, на экране «Перепеч?» нажимаем ИТ печатается отчет Гашение ( Z - отчет )

( хранить5 лет).

5.	Режим Закрытие смены произведен.

6.	Полученные отчеты, являются документами Строгой отчетности.

##### СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

Е - НБУ 	нет бумаги

Е - НСГ 	нет сменного гашения, нажать клавишу С и провести режим Закрытие смены

Е - АП 	авария питающего напряжения, нажать клавишу С и подзарядить аккумулятор.

Автономно... Нет связи с сервером

Е.автономно.исчерпан лимит времени в автономном режиме (необходимо обеспечить условия связи с сервером)

Е - ОП 	ошибка оператора.

Категорически недопустима работа ККМ  без блока питания, т.к. это приводит к снижению его ресурсов!

Категорически запрещается выключать ККМ при закрытии смены!

Термолента 57 мм